## Slide 1: 目录
1\6 物理实验课目的
2\6 测量与误差
3\6 测量的不确定度
4\6 有效数字
5\6 测量结果的表达
6\6 数据处理
总结

## Slide 2
物理实验是用实验的方法去观察、分析和研究物理现象和物理规律。
物理实验是探索性的科学实验研究的浓缩与提炼。在实验思想、实验方法和实验手段等方面是其他科学实验的基础。
物理实验不仅可以加深大家对理论的理解，更重要的是可使同学在基本的实验知识，在实验方法和实验技能诸方面得到较为系统、严格的训练，培养学生基本的实 验能力、良好的实验习惯、严谨的科学风尚和优秀的品质，为今后的学习和工作打下良好的科学基础。
1\6 物理实验课目的
1、自学能力
2、动手能力
3、解决问题的能力
4、科学研究的目的
5、严谨的科学态度
6、优良的品质：遵守实验室规章制度，团结合作。

## Slide 3: 2\6 测量与误差
1.测量相关概念
测量的四要素：被测对象、测量程序、测量准确度和计量单位。
直接测量量：所要测量的量不必将实测的量经过任何函数关系的计算而直接得到。
间接测量量：通过欲测量的量与直接实测的量之间的已知函数关系，经过计算间接得到欲测量的量。
测量的精密度：多次重复测量值相互接近的程度。
测量的正确度：测量数据平均值接近真值的程度。
测量的准确度：测量数据集中于真值附近的程度。
这三张图
想表达什么？

## Slide 4: 2\6 测量与误差
2.测量的误差——测量值与真值的差别。
误差特点：普遍存在（任何测量都存在误差）
误差是小量
无法得到误差值（由于真值常常未知）
误差的定义：

## Slide 5: 2\6 测量与误差
3.误差的来源和分类P5
名称 | 主要来源 | 特点 | 处理 | 举例
系统误差 （装置误差） | 装置本身 | 可预知，不可避免 | 见下表 | 见下表
随机误差 （偶然误差） | 环境偶然性 | 是无规则涨落，不可避免。 存在一定的统计规律（一般服从正态分布） | 可通过多次测量来减小 | 测一本书的厚度（涨落）。
粗大误差 （过失误差） | 粗心大意 | 可避免 | 避免之 | 电表没调零就用。 读错写错数据。
系统误差 | 定义 | 处理 | 举例
已定系统误差 | 在同等条件下，对同一个待测量进行多次测量，测量值和真值的偏离总是相同的那部分误差分量 | 可通过实验方法或引入修正值方法进行修正，也必须修正。 | 电表、读数显微镜的零位误差（调不好的，仪器本身的）
未定系统误差 | 已知存在于某个范围，而不知具体数值的系统误差 | 后面B类不确定度计算会提到。 | 仪器的允差(示值误差)

## Slide 6
部分实验仪器的允差举例
（查书，查国标）

## Slide 7
4.测量误差分布函数（教材P5-7）
（1）均匀分布（矩形分布）
测量值一定会落在 区间内，且具体是其中的哪个值是等概率的。
（2）正态分布（高斯分布）
测量值的均值看做真值（无穷次测量）
单峰性：你的测量值中和相差越小的值出现的概率越大。
对称性：大小相等的正负误差等机会出现在真值两侧。
有界性：非常大的误差出现概率几乎为0。
抵偿性：测量次数非常多时候，正负误差几乎抵消为0，所以看做真值。
2\6 测量与误差

## Slide 8
正态分布理论情况
物理量，次独立测量的测量值为
分布函数（概率密度函数）
意义：
们中出现概率最大的值为
通常当做近似真值。
意义：
们的分散程度（相对）。
σ决定了线型的宽窄。
面积表示概率，总面积是1，总概率是1。
任意测一次的值落在 区间内的
随机误差在范围内的概是率
们的均值（数学期望）
的标准差：
概率

## Slide 9
单次测量标准差
正态分布实际应用
物理量，次独立测量的测量值为
意义：真值的最佳估计值。
做为我们的测量结果使用。
意义： 中随便某一次结果相对于偏离程度。
平均值
单次测量标准差
平均值标准差
意义：因重复测量导致的测量结果的分散程度，即分散性，即与真值的偏离程度，评估着着我们算出来的到底好不好。
，， 有什么区别？

## Slide 10
（1）“单次测量的实验标准偏差” 中的“单次”，不是指只测量了一次，而是指在这一批次测量（比如重复测量了n次）完成后，回过头来看其中某一次的测量结果。（2）“单次测量的实验标准偏差”描述了这n次测量中随便某次结果相对于这n次的平均值的分散程度。（3）在测量前平均值是未知的，所以要先测量多次获得平均值，进而才能得出这个标准差。
（1）“算术平均值的实验标准偏差” 描述的是这n次测量所得到的（1个）平均值相对于“真值”的分散程度，也就是说描述了你的这个平均值的质量是好还是不好。（2）因为“真值”是已经存在的（只不过你不知道它的具体值而已），所以不需要很多组平均值的数据。
简而言之， 其实没什么实用方面的价值，你可以全当它是为了推导出才存在的。 是有实际意义的，它可以直接视为A类评定的不确定度分量，或者说测量结果的质量高低程度。
，， 有什么区别？
时
有限
真值
是真值的最佳估计值，作为测量结果
理论
实践
们的分散程度，即们相对于真值偏离程度。
中随便某一次结果相对于偏离程度。
与真值的偏离程度。
更专业可参见
数理统计、概率论等

## Slide 11
小结：
测量的精密度、正确度、准确度
误差：系统误差（已定、未定）、随机误差、粗大误差
一般随机误差服从正态分布
2\6 测量与误差
正态分布理论：，
实际测量次数有限：， ，

## Slide 12
1.定义
一个数！不为零的正数！
由于真值的不可知，误差一般是不能计算的， 它可正、可负也可能十分接近零；所以我们谈误差一般是定性的。而不确定度是可以具体评定的。所以用不确定度来定量描述误差，即定量描述测量结果的可靠程度或不可靠程度。
不确定度表示由于测量误差存在而对被测量值不能确定的程度。不确定度是一定概率下的误差限值。
不确定度反映了可能存在的误差分布范围，即随机误差分量和未定系统误差的联合分布范围。
3\6 测量的不确定度

## Slide 13
2.不确定度的来源（教材P12）和分类
3\6 测量的不确定度
误差
系统
误差
随机误差
粗大误差
可避免
带来A类不确定度
已定系统误差 可修正
未定系统误差 带来B类不确定度
直接测量量
不确定度分类
重复观测引起，用科学统计方法算。结果的可靠程度取决于重复观测次数。
除了A类都是B类，本书只考虑仪器允差带来的不确定度。
直接测量量的标准不确定度
间接测量量的合成标准不确定度
扩展不确定度

## Slide 14
意义？
3.不确定度计算
3\6 测量的不确定度
（1）各直接测量量的,
物理量，次独立测量的测量值为测量仪器的允差为
（2）间接测量量的合成标准不确定度
（会给出）
是和差形式 是积商形式

## Slide 15
积商
举例 计算间接测量量的不确定度
,, ,, ,
以为例
测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 1575.3 | 1575.8 | 1574.3 | 1578.2 | 1578.3
测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 1575.3 | 1575.8 | 1574.3 | 1578.2 | 1578.3
积商形式，

## Slide 16
小结：
不确定度是一个数，定量描述误差（限值）
计算直接测量量的标准不确定度
计算间接测量量的合成标准不确定度
3\6 测量的不确定度

## Slide 17
4\6 有效数字
一起来读数
直读获得的准确数字： ？（单位）
估读得到的数字： ？（单位）
加起来得到结果数字： ？（单位）
结果一共有几位数字： ？

## Slide 18
1.有效数字概念p17
可靠数字：通过直读获得的准确数字
存疑数字：通过估读得到的数字
有效数字：测量值的可靠数加上一位存疑数的全部数字
有效数字的有效位数：其总位数称为该测量的有效位数（从左数第一个不为0的数字开始数位数）
4\6 有效数字
可靠数字：7.3 cm
存疑数字：0.05cm
有效数字：7.35mm
有效位数：3位

## Slide 19
可靠数字：
存疑数字：游标卡尺不“孤独”，why？
有效数字：13.32mm
有效位数： 4位
记录数据可不可以写成13.320mm？

## Slide 20
2.为什么要重视位数p17
有效数字的位数多少直接反映测量的准确度。有效位数越多，表明测量的准确度越高。如23.4cm表述误差在23.3cm-23.5cm之间，而23.40cm表述误差在23.39cm-23.41cm之间。数据的有效数字后面不能任意增加或减去0。
4\6 有效数字
有效数字：13.32mm
有效位数：4位
[误]有效数字：13.320mm
[误]有效位数：5位
1）钢直尺：
2）游标卡尺(分度)：
3）螺旋测微计：
不同分度值的测量仪器影响有效数字位数，多一位有效数字，相对误差几乎小一个数量级。如：不同仪器测同一物体厚度的相对误差。

## Slide 21
3. 有效数字取位
（1）仪器确定后，所有的原始数据的有效数字位置都是确定。
对于直接测量量，当被测物的量和测量仪器确定后，有效数字位数就确定了。
被测物的量如这张纸的厚度。
不同仪器记录数据的时候要准确按照有效位数记录。不可随意在末尾增减0。
4\6 有效数字
测量仪器 | 读出数值 | 有效数字
最小分度1mm米尺 | 0.1mm整数倍 | 可靠位1mm位 存疑位0.1mm位
50分度游标卡尺 | 0.02mm整数倍 | 可靠位0.02mm位 无存疑位，因为不估读
螺旋测微器 | 0.001mm整数倍 | 可靠位0.01mm位 存疑位0.001mm位

## Slide 22
（2）有效数字位数与科学计数法和单位换算无关
科学计数法不改变有效数字位数，一般小数点前只取一位，幂指数不是有效数字。
单位换算p20
正
误
如
误差为，先进行误差换算，
十进制单位变换：不影响有效数字位数
非十进制单位变换：保持误差所在位在单位变换后还是有效数字末位
正
误

## Slide 23
（3）有效数字的运算法则
总则：存疑数法则：可靠数加（减、乘、除）存疑数仍是存疑数。
加减：结果可以数字位置与参与运算诸数可疑数字最大的位置一致。
如：
乘除：结果有效数字位数与参与运算诸数有效数字位数最少者相同。
（，不参与其中）
如：
函数运算：（会考哦一定要看书p19、p21）
三角函数的计算结果有效数字与角度的有效数字位数相同。
如：
对数运算：尾数与真数的有效数字位数相同（P19，复杂）。建议用 的方法处理对数。
如：
其他函数:自变量可疑位上下变动一个单位，观察函数结果在那一位上变动，结果的可疑位就取在该位。如：
通过函数计算确定（误差传递公式）。如：

## Slide 24
（4）有效数字的保留位数和修约法则
一般修约规则：四舍六入五凑偶，不可连续修约
测量不确定度的特殊规定（规则只适用于不确定度）
正
误
不确定度保留位数
当不确定度第1位有效数字是1或2时，可取两位，3以上只可有1位有效数字。
不确定度修约法则
欲保留的最低位后的这1位数不为零则进位，为零则舍去。（因为要知最大误差限）

## Slide 25
小结：
有效数字的位数很重要
实际中有效位数取位原则：“把握两头”
4\6 有效数字
原始数据位数都是确定的
最终结果的位数确保没问题
中间可以是一大串

## Slide 26
1.直接测量量的
最终结果： 单位
2.间接测量量的
最终结果： 单位
5\6 测量结果的表达
注意： 的选择
方法1：
方法2：
为线性时两者相同， 为非线性时方法1的结果更优（取平均的次数少）

## Slide 27
3.最终结果形式： 单位
5\6 测量结果的表达
如：
如：
最终结果有效数字的位数是由合成不确定度来确定。
先保留不确定度的位数：1或2位有效数字、不为0就进位。
再保留均值的位数：均值最后一位与不确定度最后一位位置对齐。
结果较大或太小时候，注意科学计数法和单位为换算。

## Slide 28
单位
5\6 测量结果的表达
测量的精密度：多次重复测量值相互接近的程度。
测量的正确度：测量数据平均值接近真值的程度。
测量的准确度：测量数据集中于真值附近的程度。

## Slide 29
6\6 数据处理

## Slide 30
6\6 数据处理
序号 | 荷重砝码质量mg (N) | 标尺读数 S (cm) |  |  | 荷重砝码质量差4牛顿时的读数差S (cm) | S的绝对误差 (S) (cm)
 |  | 增砝码时 | 减砝码时 | 平均值 |  | 
1 | 0 | S0=0.00 | S0’=0.10 |  |  |  (S)1=0.03
2 | 1×9.80 | S1=0.99 | S1’=1.00 |  |  |  (S)2=0.03
3 | 2×9.80 | S2=1.80 | S2’=1.90 |  |  |  (S)3=0.02
4 | 3×9.80 | S3=2.70 | S3’=2.80 |  |  |  (S)4=0.01
5 | 4×9.80 | S4=3.62 | S4’=3.70 |  |  | 
6 | 5 ×9.80 | S5=4.51 | S5’=4.59 |  |  | 
7 | 6 ×9.80 | S6=5.40 | S6’=5.49 |  |  | 
8 | 7 ×9.80 | S7=6.32 | S7’=6.32 |  |  | 
列表法：实验金属杨氏模量的数据处理

## Slide 34: 作图法
作图法必须要有
标明：横纵坐标轴、变量、单位、合适分度值
图线：平滑曲线
数据点：参与计算的点的坐标（或者重点数据的坐标）
图像名称！
手工做图一定要在坐标纸上！电脑绘图直接打印即可。

## Slide 35
不当图例展示：
玻璃材料色散曲线图
图1
曲线太粗，不均匀，不光滑。应该用直尺、曲线板等工具把实验点连成光滑、均匀的细实线。

## Slide 36
图1
改正为
玻璃材料色散曲线图

## Slide 37
电学元件伏安特性曲线
横轴以3 cm 代表1 V，使作图和读图都很困难。实际在选择坐标分度值时，应既满足有效数字的要求又便于作图和读图，一般以1 mm 代表的量值是10的整数次幂或是其2倍或5倍。
横轴坐标分度选取不当。
不当图例展示：

## Slide 38
电学元件伏安特性曲线
改正为

## Slide 39
定容气体压强～温度曲线
图纸使用不当。实际作图时，坐标原点的读数可以不从零开始。

## Slide 40
改正为
定容气体压强～温度曲线

## Slide 41: 总结
1\6 物理实验课目的
2\6 测量与误差 误差分类 正态分布
3\6 不确定度
4\6 有效数字 位数的取法
5\6 测量结果 单位
6\6 数据处理

## Slide 42: 参考文献
[1]李海洋，等，大学物理实验 I [ M ] . 高等教育出版社（2014）
[2]国家质量技术监督局计量司. 通用计量术语及定义解释[ M ]. 中国计量出版社, 2001
[3]浙江大学物理系课件《2019年物理实验教学研究生助教培训》，厉位阳

## Slide 43: 感谢聆听